## Slide 1
01
AI 果園防猴系統
演講日期：2026 年 10 月 13 日
講者：卓世明｜大同大學資訊工程學系副教授兼系主任

## Slide 2
演講簡介
02
實務問題
獼猴入侵果園，固定式驅趕容易被學習與適應，維護也需要人力。
研究主線
整合影像辨識、目標追蹤、雷射定位與策略回饋，建立可持續改進的閉迴路。
報告重點
說明技術如何串接、實驗證據能支持什麼，以及如何從系統限制發展下一個研究問題。

## Slide 3
三個研究階段
03
第一階段
猴偶與模擬果園：先驗證辨識、定位與控制能否接通。
第二階段
真實果園：處理多目標追蹤、模型擴充與習慣化，進行田野比較。
第三階段
RGB／熱影像與無人機協同：介紹進行中的方向。

## Slide 4
問題背景：農損與持續防護
04
不只是吃果實
以果園案例說明，折枝、摘落與群體入侵，可能擴大作物損失。
防護要持續
採收期需要反覆監測，只在單次出現時成功偵測，並不足以證明整季有效。
演講展示的果園受損案例

## Slide 5
傳統方法為何仍有侷限？
05
方法 | 可提供的防護 | 演講指出的限制
電圍網／圍籬 | 阻擋部分入侵路徑 | 建置、除草與維護成本高，且仍可能有破口
防猴網／套袋 | 局部保護果實 | 需要人工安裝與定期檢查
固定聲響／固定刺激 | 短期警示或驅趕 | 刺激可預測，動物可能逐漸適應
誘捕籠 | 直接捕獲獼猴 | 法規限制，可能傷及動物

## Slide 6
閉迴路：從看見到行動
06
感知
攝影機取得影像 辨識獼猴與光點
決策
確認目標位置 追蹤個體與狀態
轉換
座標換算 雷射光角度
行動
下達執行指令 定點發射雷射光

## Slide 7
第一階段：先建立可控的原型
07
實驗條件
以猴偶與模擬果園取代難以隨時取得的真猴，先排除場域變因。
系統組成
IP 攝影機、YOLOv5n、伺服馬達與雷射；透過 MQTT 傳送控制指令。

## Slide 8
影像資料：辨識目標與光點
08
資料集
6,000 張猴偶影像，涵蓋光照與遮擋變化，並使用影像增強。
YOLOv5n 訓練與檢驗
投影片列出訓練／驗證／測試為 70%／20%／10%，其中測試資料用於檢查泛化。
圖像判讀
框中的 0.92、0.81 是單次偵測的信心分數。
猴偶與光點的偵測畫面

## Slide 9
像素座標：像素座標轉換為角度
量測配對
轉動伺服馬達，記錄每個角
度對應的影像光點位置。
擬合關係
以校正資料建立像素位置與
轉向角度的線性對應。
即時計算
偵測目標中心後，代入關係
式，換算雷射轉向指令。
09

## Slide 10
第一階段結果：問題與限制
10
演講所列問題 | 數值／條件 | 如何解讀
影像擷取頻率 | 2 fps，約每 0.5 秒一張 | 決定影像更新節奏
偵測到人臉 | 21% 誤觸發 | 應只標註獼猴，人當作背景
模型辨識表現 | mAP 由 0.94 降到 0.61 | 夜間偵測所受之影響
主要限制 | 人類誤判、夜間與多目標情境 | 成為下一階段的研究問題

## Slide 11
第二階段：進入真實果園
11
場域與設備
宜蘭頭城果園，約五公頃；演講列出四組邊緣運算與驅離設備。
實驗時間
先進行 7 天基線觀察，只偵測、不驅離，再進行 21 天的策略比較。
比較目的
觀察入侵頻率與行為隨時間的變化，而非只展示一次成功驅趕。

## Slide 12
系統架構：邊緣反應與雲端優化
感知：偵測與追蹤
YOLOv12n：獼猴、光點
BoT-SORT：維持個體 ID
RGB、NIR、ToF 攝影機
決策：DDPG 強化學習
依獼猴狀態選擇動作
以獎勵函數懲罰固定模式
目標：降低習慣化
行動：校正與雷射
二次多項式換算角度
多台雷射分工
雲台調整雷射方向
邊緣端
Jetson 即時執行偵測、追蹤與 DDPG 決策。
雲端
資料儲存、模型再訓練與網頁人機介面（Web HMI）。
12

## Slide 13
三階段訓練：少標註、可擴充、減少遺忘
Stage 1
監督式學習
僅標註獼猴；人、貓、狗等
非目標保留為背景。
加入約 10% 純背景影像，
建立教師模型。
Stage 2
半監督學習
教師模型產生偽標籤，保留
信心分數至少 0.8 的預測，
再訓練學生模型。
Stage 3
增量微調
新增雷射光點類別。
凍結前 10 層，以低學習率
微調偵測頭，減少舊類別遺
忘。
13

## Slide 14
多目標追蹤：持續辨認同一隻猴子
14
原畫面：左為 BoT-SORT、右為 ByteTrack。 上為場景 1（植被密集）、下為場景 2（較開闊）。
場景 | BoT-SORT | ByteTrack
場景 1：平均軌跡壽命 | 1.88 秒 | 0.81 秒
場景 2：平均軌跡壽命 | 2.13 秒 | 1.54 秒
研究報告中的 BoT-SORT 軌跡較連續，有助於後續行為回饋。

## Slide 15
定位校正：像素與控制角度的對應
15
建立映射
量測光點位置與實體角度，擬合座標到控制角度的關係。
像素 RMSE
研究使用二次多項式，校正點數 N＝50／100／181 時，投影片列出 RMSE＝1.8／1.4／1.2 像素。

## Slide 16
強化式學習 DDPG：獎勵與懲罰的設計
R = 1.0 × 驅離比率 + 0.5 × 安全比率 - 0.8 × 習慣化比率
驅離成效
權重 1.0
離開或停留縮短：加分。
安全與能耗
權重 0.5
低功率、間歇動作：加分。
習慣化懲罰
權重 0.8
重複固定模式：扣分。
觀察狀態
軌跡、速度、與果園邊界的距離、群體密度。
調整動作
水平／垂直角度、功率、定點／隨機掃描／閃爍模式。
16

## Slide 17
技術說明：強化式學習如何學習決策？
透過與環境互動，學習能提高長期累積獎勵的策略。
狀態 s
目前觀察到什麼？
例如位置、速度。
策略 π
根據狀態選動作，
訓練時兼顧探索。
動作 a
執行控制指令，
使環境產生變化。
獎勵 r
觀察結果，取得
下一狀態與分數。
獎勵是訓練訊號，仍須以獨立的田野指標檢驗真正成效。
17

## Slide 18
技術說明：DDPG 的 Actor–Critic 機制
DDPG：深度確定性策略梯度，適用於連續動作控制。
Actor｜行動者
a = μ(s)
輸入狀態，直接輸出連續動作，例如一組
控制角度。
Critic｜評價者
Q(s, a)
估計此狀態與動作的未來回報，提供 Actor
更新方向。
穩定訓練
經驗回放重用互動資料，目標網路緩慢更新，降低學習目標變動。
探索與界線
確定性策略本身不保證隨機，也不保證每次收斂。
18

## Slide 19
田野結果：重點是效果能否維持
19
88%
DDPG 策略的 21 天平均入侵頻率降低率（IFRR）
IFRR 入侵頻率降低率 =（基線入侵頻率 − 驅離期入侵頻率）÷ 基線入侵頻率 × 100%
比較趨勢
研究比較固定路徑、有限隨機路徑與 DDPG，前兩者效果隨時間衰退。
結論範圍
結果支持該場域、該觀察期間的成效，但仍需跨季節、跨果園驗證。

## Slide 20
成本效益：條件式估算四個月回本
20
估算項目 | 研究／演講採用的數值
四組系統初期硬體成本 | US$4,120
假設年度作物損失 | US$16,000
假設可降低的損失比例 | 75%，即每年 US$12,000
簡化回收期 | 4,120 ÷ 12,000 ≈ 0.34 年，約 4 個月

## Slide 21
第三階段：解決漏判、誤判與追蹤範圍
漏判
獼猴躲入樹叢、被枝葉遮住，RGB 影像只剩零碎局部，可能無法辨識。
誤判
強光、反光與陰影可能被誤認為獼猴，需要其他感測資訊交叉確認。
追不上
固定攝影機視野有限，獼猴移動快速，容易離開畫面。
21

## Slide 22
辨識問題：單一 RGB 影像仍會漏判、誤判
22
RGB 的資訊
外觀、顏色與紋理清楚，但易受逆光、陰影與背景相似影響。
熱影像的補充
提供不同於可見光的熱訊號，協助判斷候選區域，但不代表能穿透所有遮擋。
研究方向
讓不同感測資訊互補，並檢驗是否真的降低誤報與漏報。

## Slide 23
多模態融合：必須先對齊時間與空間
23
時間同步
若兩種影像未同步，配對影格可能拍攝於不同時刻，移動目標因此出現在不同位置。
空間對齊
解析度、視角與成像範圍不同，需要建立對應，避免把不同位置誤認為同一目標。
融合與驗證
可比較早期、中期與晚期融合，以相同資料與條件檢查收益、延遲與失敗情境。

## Slide 24
無人機協同：仍在發展的研究方向
24
構想
結合地面站與空中觀測，擴大視野並追蹤離開固定攝影範圍的目標。
挑戰
自主飛行、影像傳輸、機載運算、續航與地空協同，都需要額外驗證。
進度界線
講者在本次演講中明說尚未有完整結果。
演講展示的空拍觀測影像

## Slide 25
給研一的研究心法：先跑通最小閉環，再逐步升級
25
先可運作
以可控制的材料與環境，完成感知、控制及回饋，找出真正卡住的問題。
一次改一項
辨識、追蹤、校正或決策模組分開量測，避免同時變更多項而無法解釋改進來源。
讓限制延伸題目
把上一階段的失敗條件，轉成下一階段可測量、可比較的研究問題。

## Slide 26
實驗設計：讓改進有可比較的證據
26
層面 | 可使用的指標 | 必須交代的條件
辨識 | mAP、Precision、Recall、誤報率 | 資料切分、類別與場景
追蹤 | 軌跡壽命、ID 切換 | 遮擋、目標數與相似程度
控制 | 定位 RMSE、延遲 | 校正點分布、設備與量測範圍
應用 | 入侵頻率、停留時間、損失 | 基線期、觀察期間與季節差異

## Slide 27
心得報告
這次「AI 果園防猴系統」演講讓我印象最深刻的，是講者如何從一個實際問題出發，透過三個研究階段逐步建立系統、發現限制，再延伸出新的研究方向。從影像辨識與雷射控制，到多目標追蹤、強化式學習，再到熱影像與無人機協同，每一階段都有其要處理的問題與驗證範圍。
流程評估的指標同樣必須對準真正的問題。辨識是否準確、雷射是否定位正確、追蹤是否穩定，以及驅離效果能否維持，分別需要不同的證據。短期內成功驅趕，也不足以證明整個採收季都有效。先釐清想解決的問題，再選擇能反映該問題的指標，才能清楚解釋方法為什麼有效，以及結論可以適用到什麼範圍。
演講最後告訴我們碩士生的六個問題——問題如何用數字描述、現有方法的缺口、最小可行的閉環、比較的對象、用什麼指標檢定，以及限制與下一步是什麼——讓我對自己碩論的題目構想更加清晰。這次演講帶給我最重要的啟發，是將研究視為一個持續提出問題、取得證據、理解限制與修正方向的過程，讓每一次技術上的改進，都能對應到清楚且有意義的研究貢獻。
27

## Slide 28
關鍵字
即時影像辨識
雷射驅離
多目標追蹤
強化學習
DDPG
28

## Slide 29
參考文獻
29
[1]
Wang, S.-W., Cho, S.-M., Chiu, M.-C., & Chen, S.-C. (2026). AI-Powered Real-Time Image Recognition System with a Laser-Based Deterrent for Primate Pest Control in Orchards. Engineering Proceedings, 134(1), 65.
https://doi.org/10.3390/engproc2026134065
[2]
Cho, S.-M., Wang, S.-W., Chiu, M.-C., & Chen, S.-C. (2026). An Intelligent Orchard Anti-Damage System Combining Real-Time AI Image Recognition and Laser-Based Deterrence for Multi-Target Monkeys. Computers, Materials & Continua, 87(2), Article 37.
https://doi.org/10.32604/cmc.2025.074911

## Slide 30
參考文獻
30
[3]
Aharon, N., Orfaig, R., & Bobrovsky, B.-Z. (2022).
BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking.
arXiv:2206.14651.
https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.14651
[4]
Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Moore, A. W. (1996).
Reinforcement Learning: A Survey.
Journal of Artificial Intelligence Research, 4, 237–285.
https://doi.org/10.1613/jair.301

## Slide 31
參考文獻
31
[5]
Lillicrap, T. P., Hunt, J. J., Pritzel, A., Heess, N., Erez, T.,
Tassa, Y., Silver, D., & Wierstra, D. (2015).
Continuous control with deep reinforcement learning.
arXiv:1509.02971.
https://doi.org/10.48550/arXiv.1509.02971